## Slide 1
Sistemas Autónomos
[S2] - FastSLAM com Visual Markers
MEEC
Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
© 2018 Autonomous Systems / DEEC / IST
https://github.com/danielfortunato/FastSLAM_VisualMarkers
Daniel Fortunato
81498
daniel.fortunato@tecnico.ulisboa.pt
Daniel Nunes
94034
danielsebastiaonunes@tecnico.ulisboa.pt
David Ribeiro
84027
david.a.c.ribeiro@tecnico.ulisboa.pt
Pedro Fareleira
79074
pedro.miguel.fareleira.dos.santos@tecnico.ulisboa.pt
Introdução
O princípio do SLAM consiste em usar o método de localização relativa para estimar a posição e num modelo de observação para mapear todo o ambiente à volta em relação à localização do agente em causa. Um dos métodos usados é o FastSLAM, que representa uma abordagem estocástica, onde um particle filter é implementado para estimar o estado mais provável. As observações dadas ao algoritmo do SLAM podem vir de uma série de sensores geralmente usados em problemas de mapeamento. Neste trabalho foi usada um câmara Kinect como sensor, cuja função era capturar visual markers e fornecer a localização relativa dos mesmos.
Conclusão
O algoritmo mostra-se robusto em certas situações, apresentando erros mínimos, contudo, em boa parte dos casos apresenta algum erro e não se mostrou capaz de se localizar em situações de maior movimentação independente. Ponderam-se que possíveis causas para este problema sejam erros de odometria elevados entre iterações relacionados com os sensores do Pioneer, possíveis erros na leitura da posição dos markers ou uma má estimativa da evolução do erro ao longo do percurso. A nível aplicacional, o projeto desenvolvido mostra-se muito interessante, pois, apesar de termos considerado algumas simplificações na nossa abordagem acabámos por desenvolver a base/essência do FastSLAM, que pode ser aplicado a projetos mais ambiciosos, como, por exemplo, na localização e mapeamento simultâneo para um robô da NASA, em Marte.
Algoritmo
Para cada partícula, a distribuição conjunta de uma pose e de um landmark dadas as observações e os movimentos é fatorizada, baseada na Rao-Blackwellization, e reescrita como o produto da probabilidade da pose dadas as observações e os movimentos (path posterior) e a probabilidade do mapa dada a posição e as observações (map posterior):
Cada partícula tem:
  Uma representação de uma possível pose do robô;
  Um Extendend Kalman Filter (EKF) para a representação de cada landmark.
Implementação
(1)
(2)
(3)
Resultados
Figura 1 – modelo de medição
Para obter alguns dados sobre o desempenho do nosso algoritmo foram realizadas várias experiências. Operámos em três espaços físicos distintos do piso 5 da Torre Norte do Instituto Superior Técnico: os corredores do piso (que constituem um quadrado quando percorridos), a zona de elevadores e o laboratório de Sistemas Autónomos. Testámos também vários tipos de percurso.
Figura 2 – Todos os locais
Figura 3 – Corredor sentido horário
Figura 4 – Elevadores anti-horário
Figura 5 – Laboratório perc. dinâmico
Tabela 1 – Erros na zona de elevadores
Tabela 2 – Erros no laboratório
Tabela 3 – Erros para diferente nº de partículas
Tabela 4 – Tempo das iterações
d